MONITEUR TEMPERATURES MOTEUR

- 4 temperatures affichées :
- air : pour la temperature ambiante de la cale moteur
- head : la temperature de la culasse
- pan : temperature du carter d'huile
- egst : temperature d'echappement
- possibilité de sortir les données à un format qui ressemble à du NMEA0182 sur un port serie TTL (trame $TEMP T1,T2,T3,T4)

Explications du schema :
- La resistance R1 regle le contraste de l’écran. On peut mettre une resistance reglable pour pouvoir ajuster le contraste.
- La résistance R2 sert de pull-up sur le bus de données des sondes de temperature (sondes 1-wire DS18B20), en clair, elle force le bus de données à +5V au repos
- La patte RW du LCD n’est pas utilisée, et est donc mise à la masse (soucis si elle est laissée en l’air)
- La patte PC6 est la pin de reset de l’arduino, elle doit etre laissée à 5V en permanence

Note : Si on veut connecter un port série sur le montage, il faut utiliser PD0 et PD1, PD0 est la patte RX du montage, donc à connecter à la patte TX de l’adaptateur RS232-TTL. Le port est en configuration standard 8N1, 9600bds, le code est assez verbeux sur le port serie, mais la trame interessante pour l’interfacer avec un autre logiciel est la suivante : $TEMP T1,T2,T3 ,T4

Le code pour l’arduino :

#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <String.h>

#define ONE_WIRE_BUS 8
#define TEMPERATURE_PRECISION 8

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);

DallasTemperature sensors(&oneWire);

LiquidCrystal lcd(16, 14, 12, 11, 10, 9);

DeviceAddress Sensor_Address[8];
int DeviceCount;

void setup(void)
{
  lcd.begin(16, 2);
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Multiple Engine Temperature Sensors");

  //
  // ******************
  // *AIR: HEAD: *
  // *PAN: EGST: *
  // ******************
  //

  lcd.print("Air: Head:");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Pan: Egst:");

  sensors.begin();

  Serial.println();
  Serial.println("Locating devices...");

  Serial.print("Parasite power is: ");
  if (sensors.isParasitePowerMode()) Serial.println("ON");
  else Serial.println("OFF");

  DeviceCount=sensors.getDeviceCount();
  for(int i=0;i<DeviceCount;i++)
  {
    sensors.getAddress(Sensor_Address[i], i);
    sensors.setResolution(Sensor_Address[i], TEMPERATURE_PRECISION);
    Serial.println();
    Serial.print("Device # ");
    Serial.println(i);
    Serial.print("64-bit address : ");
    printAddress(Sensor_Address[i]);
    Serial.println();

    Serial.print("Resolution: ");
    Serial.print(sensors.getResolution(Sensor_Address[i]), DEC);
    Serial.println();Serial.println();
    Serial.println("Finished enumerating.");
    Serial.println();
  }
}

void printAddress(DeviceAddress deviceAddress)
{
  for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
  {
    if (deviceAddress[i] < 16) Serial.print("0");
    Serial.print(deviceAddress[i], HEX);
  }
}

void printTemperature(DeviceAddress deviceAddress)
{
  float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress);
  Serial.print("Temp C: ");
  Serial.print(tempC);
}

void printData(DeviceAddress deviceAddress)
{
  Serial.print("Device Address: ");
  printAddress(deviceAddress);
  Serial.print(" ");
  printTemperature(deviceAddress);
  Serial.println();
}

void loop(void)
{
  String str="$TEMP ";

  for(int i=0;i<DeviceCount;i++){
    sensors.requestTemperatures();
    float tempC = sensors.getTempC(Sensor_Address[i]);
    Serial.print("Temperature Sensor #");
    Serial.print(i);
    Serial.print("( ");
    printAddress(Sensor_Address[i]);
    Serial.print(" ) : ");
    Serial.print(tempC);
    Serial.write(176);
    Serial.println("C");

    str = str + String((int)tempC)+String(",");

    switch(i){
      case 0: { lcd.setCursor(5, 0); }break;
      case 1: { lcd.setCursor(14, 0); }break;
      case 2: { lcd.setCursor(5, 1); }break;
      case 3: { lcd.setCursor(14, 1); }break;
    }

    lcd.print((int)tempC);
  }

  Serial.println(str);
  delay(800);
}